## Slide 1: Øvingsoppgave barnehage

## Slide 2: Bygningsmodell og klima
1600 m² BRA, Vinduer: 60 m² syd, 60 m² nord, 100 m² øst, 100 m² vest.
Klima: Oslo. Skjerming: Regn 9 grader skjerming fra horisont,
men ingen nærliggende bygg som skjermer.
S

## Slide 3: Dokumentasjon av inndata TEK17

## Slide 4: Oppgave 1.
Design først barnehagen for å tilfredsstille TEK17 .
Bygningskonstruksjoner skal beskrives/skisseres med U-verdier og varmekapasitet
Energiforsyningsløsning skal beskrives.
Inndata skal dokumenteres i tabell gitt på neste slide, med røff beskrivelse av løsninger.
Resultater fra energiberegninger skal dokumenteres med varmtapsbudsjett, netto energibudsjett og levert energi.

## Slide 5: Oppgave 2.
Redesign bygget til minimum NZEB-nivå, eller Plusshusnivå
NZEB her definert som levert energi på 35 kWh/m2år eller lavere
Plusshus definert som å gå 2 kWh/m²år i pluss (Futurebuilt-def)
Man kan bryte med normerte verdier der man kan dokumentere/sannsynliggjøre bedre verdier
Energibruk skal dokumenteres som forventet energibruk, dvs. lokalt klima (Oslo), og andre inndata som man tror er mer riktig enn normerte verdier
Bygningskonstruksjoner skal beskrives/skisseres med U-verdier og varmekapasitet
Termisk energiforsyningsløsning skal beskrives
Solcelleanlegg for at bygget skal nå NZEB-nivå (eller bedre) skal beskrives.
Inndata skal dokumenteres i tabell gitt på neste slide, med røff beskrivelse av løsninger.
Resultater fra energiberegninger skal dokumenteres med varmtapsbudsjett, netto energibudsjett og levert energi.
Solcelleproduksjon og mismatch el-behov og produksjon skal beregnes.

## Slide 6: Dokumentasjon av inndata NZEB eller Plusshus