## Slide 1: Øvingsoppgave - Fra TEK10 til nullenergi -
Tor Helge Dokka, SINTEF Byggforsk
”TEK10 skole”
Nullenergiskole:
http://biofriendly.com/blog/energy/first-zero-energy-school-about-to-be-in-session/”

## Slide 2: Bygningsmodell og klima
1000 m² BRA, Vinduer: 80 m² syd, 80 m² nord, 20 m² øst, 20 m² vest.
Klima: Oslo. Skjerming: Regn 9 grader skjerming fra horisont,
men ingen nærliggende bygg som skjermer.

## Slide 3: TEK 10 Spek: Inndata

## Slide 4: Oppgave
Re-design skolen til et passivhus/NZEB/nullenergibygg.
Hver gruppe velger om de vil bruke nullenergi- eller nullutslippsmålsetning (eller begge deler)
Arkitektur, form, volum, fasader og vindusutforming/distribusjon kan endres, men oppvarmet bruksareal skal være likt (1000 m²).
Bygningskonstruksjoner skal beskrives/skisseres, helst også med hvordan damp- og vindtettsjikt løses, og hvordan bygget er tenkt bygget (under telt, prefab, plassbygd, ….)
Løsninger for installasjoner (oppvarming, kjøling?, lys, ventilasjon og automasjon) skal beskrives/skisseres.
Energiforsyningsløsning for både termisk og elektrisk behov skal beskrives.
Inndata skal dokumenteres i tabell gitt på neste slide, med røff beskrivelse av løsninger.
Resultater fra energiberegninger skal dokumenteres med varmtapsbudsjett, netto energibudsjett, levert energi og CO2-utslipp(se faktorer neste side).
Kostnader: Gjør et grovt estimat på nødvendige ekstrakostnader for bygget sammenlignet med TEK10. (ikke lønnsomhetsvurdering!).

## Slide 5: Dokumentasjon av inndata

## Slide 6: Nyttig tilleggsinfo:
Det skal brukes samme ”verdi” og CO2-faktor på eksportert energi (til nettet) som importert energi (kjøpt/levert). Kun eksport av el er godtatt!
Når det gjelder ekstrakostnader, så regnes det ca. 1000 kr/m²BRA for passivhusstd sammenlignet med TEK10. Dette inkluderer både bygningskropp og instllasjoner.
For solceller med årsvirkningsgrad på 18 %, kan det regnes med en kost på 4 000 kr per m².
For solfangere kan det regnes ca. 3000 kr per m² solfangerpanel, med en årsvirkningsgrad på 45 %. Økes den til 55 % økes prisen til ca. 3000 kr per m².
Solfluks (W/m²) er gitt i tabell til høyre. Gang verdiene med 8,76 for å få solinnstråling i kWh/m²år